## Slide 1: Recolha e Tratamento de Dados Biométricos para a Classificação de Emoções
Jorge Filipe Teixeira
Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Em colaboração com:
LIACC
Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores
Contactos:
E-mail: teixeira.jorge@fe.up.pt
Página Web: http://www.fe.up.pt/~ee01256/JTeixeira
Telefone: +351 93 315 36 52

## Slide 2: Introdução
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Arquitectura
Emoções
Metodologia Experimental
Métodos de Análise dos Dados
Ferramentas
Conclusões e Trabalho Futuro

## Slide 3: Introdução
Interpretação de sinais biométricos (actividade cerebral, condutividade da pele e ritmo cardíaco) para a detecção do estado emocional
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Parte Experimental
Altas Frequências
Homens vs Mulheres
Parte Prática
Classificação emocional
Ferramenta automática

## Slide 4: Arquitectura
Recolha e Difusão dos Dados
Esta camada é responsável pela:
Captação dos sinais
Encapsulamento
- Difusão
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 5: Arquitectura
Processamento dos Sinais Biométricos
  Tratamento dos dados biométricos provenientes da rede
  Aplicação dos métodos de análise e processamento dos dados
  Processamento manual / automático
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 6: Arquitectura
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 7: Arquitectura
Classificação dos Estados Emocionais
Desenvolvimento de uma ferramenta automática de classificação emocional com base nos dados biométricos recolhidos
Análise dos dados através da técnica de clustering
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 8: Arquitectura
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 9: Arquitectura
Interligação das Ferramentas
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 10: Emoções
“Emoção é uma colecção de respostas desencadeadas por partes do corpo ou do cérebro através das redes neurais e hormonais.” (Damásio)
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Estados emocionais estudados: alegria e tristeza
A indução emocional: 60 imagens pré-seleccionadas e categorizadas (Biblioteca de imagens IAPS)

## Slide 11: Metodologia
Equipamentos biométricos
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Electroencefalograma
Oxímetro
Galvanic Skin Response

## Slide 12: Metodologia
Localização dos eléctrodos
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Baseada em estudos de Damásio (1994) e Aftanas (2002, 2004 e 2006)
Zona FC e C, área Ventromedial

## Slide 13: Metodologia
Amostra
  28 sujeitos com idades entre os 18 e 30 anos
  Sem problemas neurológicos e/ou psíquicos graves
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Selecção dos conteúdos multimédia
  60 imagens (20 alegres, 20 neutras, 20 tristes)
  Imagens seriadas com base na afectividade e excitamento
Política de descarte
  Mau funcionamento, interferências, movimentos corporais

## Slide 14: Metodologia
Conteúdos multimédia: Imagens IAPS
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 15: Análise dos Dados Biométricos
Decimação e médias ponderadas
Remoção de picos
Evolução por degraus
Análise estatística - clusters
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 16: Análise dos Dados Biométricos
Decimação / Médias Ponderadas
  Diminuição do número de amostras
  Suavização das ondas
  Melhoramento da análise visual
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Remoção de picos
  Evita desvios do valor médio
  Melhora a qualidade dos resultados

## Slide 17: Análise dos Dados Biométricos
Evolução por degraus
  Hipótese ( comportamento-tipo)
  Cálculo do estado emocional
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Clustering
  Agrupamento dos dados:
    Número de amostras de cada grupo
    Valor dos centróides
    Grau de correlação entre grupos

## Slide 18: Análise dos Dados Biométricos
Princípios básicos de decisão:
  Cluster 1 -> Tristeza
  Cluster 3 -> Alegria
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Estratégia:

## Slide 19: Ferramentas
GSR Control Application
  Interface de comunicação entre o GSR e o servidor
  Funciona simultaneamente como cliente e servidor
  Monitorização dos sinais biométricos em tempo-real
  Armazenamento dos dados biométricos para análise e processamento posteriores
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 20: Ferramentas
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 21: Ferramentas
EAT (Emotions Assessment Tool)
  Ferramenta automática de classificação do estado emocional predominante do sujeito
  Apresentação do comportamento dos dados biométricos (EEG) no seu estado original e decimado
  Integração do mecanismo de remoção de picos
  4 estados:
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 22: Ferramentas
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 23: Conclusões
O método de indução emocional alterou eficientemente a maioria dos sujeitos
As ondas cerebrais de altas frequências (Beta e Gama) são as mais influenciadas pelas alterações emocionais
Os sujeitos femininos são emocionalmente mais activos que os masculinos
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões

## Slide 24: Conclusões
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Alterações do batimento cardíaco necessitam de conteúdos multimédia para a indução emocional mais fortes
A condutividade da pele altera-se de acordo com o comportamento-tipo face à mudança de estado emocional

## Slide 25: Conclusões
Introdução | Arquitectura | Emoções | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Ferramenta de classificação automática (EAT) com taxa de sucesso de 75%
Divulgação científica:
  “Multichannel Emotion Assessment Framework - Positive and Negative Emotional Dichotomy “ – ICINCO 08 (Funchal)
  “Multichannel Emotion Assessment Framework: Gender and High-Frequency Electroencephalography as Key-Factors” – ICEIS 08 (Barcelona)
  “General-Purpose Emotion Assessment Testbed based on Biometric Information” – KES-IIMSS 08 (Grécia)

## Slide 26: Trabalho Futuro
Introdução | Arquitectura | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões
Utilização de dispositivos biométricos mais variados e com melhor resolução temporal
Inclusão de mais estados emocionais para este estudo
Introdução de novos conteúdos multimédia (vídeos, sons)
Melhoramento da ferramenta EAT
Desenvolvimento de novas ferramentas e métodos de análise dos dados biométricos
Sistema de sensores para detecção precoce de movimentos corporais

## Slide 27: Perguntas
Introdução | Arquitectura | Metodologia | Análise dos Dados | Ferramentas | Conclusões